| 臺 東 縣 消 防 局 消 防 安 全 設 備 會 審（勘）表 |
| --- |
| 審(勘)查 類 別 | ■新建 □變更用途 □增(改)建 □變更設計 □室內裝修 □設備改善 | 承辦人 |  | 業務主管 |  | 副主管 |  | 單位主管 |  |
| 審(勘)查 結果 | □合格 □不合格 | 起造人 姓名 |  | 理由 法令依據 | ■各類場所消防安全設備設置標準 □住宅用火災警報器設置辦法 □其他 | 擬辦 | 擬：經核消防安全設備種類、數量、性能符合規定。 |
| 建築物 名稱 |  | 起造人 地址 |  | 審（勘）查人員 及日期 | 人員： 日期： 年 月 日 | 審（勘）會同人員簽章 | □起造人 □代表人 |
|  |  |  |  |  |  |  | □設計者 □監造者 □裝置者 |
| 建築物 地點 | 臺東縣 臺東市 里 路（街） 巷 弄 號 樓 段 小段 號 | 樓層別 |  |  |  |  |  |  | 合計 |
|  |  | 原有面積 |  |  |  |  |  |  | ㎡ |
| 建(使）照 日期 及字號 | 日期：○○年○○月○○日 字號：東建管字第○○○○○號 | 申請面積 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 用途 |  |  |  |  |  |  |  |
| 使用 分區 | 區 | 基地 面積 | ㎡ | 總樓地板面積 | ㎡ | 申請用途 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 高度 |  |  |  |  |  |  | m |
|  |  |  |  |  |  | 屬性 |  |  |  |  |  |  |  |
| 項 目 | 檢 查 項 目 | 原 圖 設 計 情 形 | 審（勘）查情形 |
|  |  |  | 符合 | 不符合 | 附 註 |
| 滅火設備 | 滅火器 | 1 | 滅火器數量、滅火效能值 | 1.乾粉 具，二氧化碳 具，泡沫 具，其它 具，共 具，滅火效能值合計 。 2.居室任一點至滅火器步行距離應小於二十公尺。 3.應設24×8cm（滅火器）紅底白字標識。 |  |  | 應依設置標準第31條設計施工 |
|  |  | 2 | 步行距離 |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 滅火器標識 |  |  |  |  |
|  | （設於第 層） 消 防 栓 設 備 | 1 | 消防栓立管及消防栓箱數 | 1. 層 支立管各設 消防栓箱，共 個，管徑 毫米。 2.高度 公分，設於 。其尺寸規格依設置標準第34.35條規定設置。 3.第 種消防栓裝備，箱上方應設紅色幫浦啟動表示燈。 4.加壓送水幫浦揚程 M，出水量 L/min，陸上式電動機 KW，屋頂水箱容量 立方公尺，水源容量 立方公尺，中繼幫浦揚程 M，出水量 L/min，電動機 KW。 5.屋頂設口徑 毫米出水口 處，高度 公分。 6.依設置標準237條規定設置，於 層設與其他消防設備共用之發電機 KW 台或蓄電池 AH。 7.配管管徑 毫米，設室外消防栓(箱) 個，消防幫浦揚程 M，出水量 L/min，電動機 KW。每20公尺內水平主（幹）管外露部份標示水流方向及配管名稱。依設置標準237條規定設置，於 層設與其他消防設備共用之發電機 KW 台或蓄電池 AH。 8.配管應符合CNS4626、CNS6445、CNS6331或經中央消防主管機關認可之合成樹脂管。 |  |  | 應依設置標準第32至42條及第235至237條設計施工 |
|  |  | 2 | 消防栓箱出水口高度及位置 |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 消防栓箱內之裝置 |  |  |  |  |
|  |  | 4 | 加壓送水裝置及水源 |  |  |  |  |
|  |  | 5 | 測試用出水口 |  |  |  |  |
|  |  | 6 | 緊急電源 |  |  |  |  |
|  |  | 7 | 室外消防栓 |  |  |  |  |
|  |  | 8 | 其他 |  |  |  |  |
| 警報設備 | （設於第 層） 火警自動警報設備 | 1 | 火警分區 | 1.計 分區，並有標示。 2.設差動式 個，定溫式 個，偵煙式 個，其他（ ） 個，共 個。應依設置標準第114-124條設計施工。 3. 層各設 套，共 套，設於消防栓箱上方。並附設緊急電話插座。 4.設 回路受信機 台於 層 室，並附設緊急連絡電話 組，並應依設置標準第125至126條定裝置。火警自動警報設備之鳴動方式，採 鳴動方式設計施工。 5.配線應依設置標準第127條設計施工。 6.緊急電源應符合設置標準第128條之規定。 |  |  | 應依設置標準第112至132條及第235至237條設計施工 |
|  |  | 2 | 探測器探測範圍及裝置設備 |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 火警發信機、標示燈及火警警鈴 |  |  |  |  |
|  |  | 4 | 火警受信總機 |  |  |  |  |
|  |  | 5 | 配線 |  |  |  |  |
|  |  | 6 | 緊急電源 |  |  |  |  |
|  | 播設備 緊急廣 | 1 | 緊急廣播系統之裝置 | 1.設擴音機 W及 回路主機於 層 室；並於 層設揚聲器共計 級 只及 級 只。依設置標準第133至139條設計施工。 2.各層設 組啟動裝置，設 組緊急電話，共計 組，與火警自動警報設備連動。 |  |  | 應依設置標準第133至139條及第235至237條設計施工 |
|  |  | 2 | 啟動裝置 |  |  |  |  |
|  | 動警報設備 瓦斯漏氣自 | 1 | 瓦斯漏氣受信總機 | 1. 回路 型受信總機於 室，並應依設置標準第142條規定設置。 2.設於 ，共 個，並應依設置標準第141條規定設置。 3.設於 ，共 個，並應依設置標準第143條規定設置。 4.緊急電源應符合設置標準第145條之規定。 |  |  | 應依設置標準第140至145條及第235至237條設計施工 |
|  |  | 2 | 瓦斯漏氣檢知器 |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 瓦斯漏氣表示燈 |  |  |  |  |
|  |  | 4 | 緊急電源 |  |  |  |  |
|  | 通報裝置 一一九火災 | 1 | 一一九火災通報裝置 | 1.於______層______處設置_____具，遠端_____具啟動裝置，並與消防機關連通。 2.裝置附近應設置送、收話器，並與其他內線電話明確區分。 3.緊急電源應符合119火災通報裝置認可基準之規定。 |  |  | 應依設置標準第145-1條設計施工 |
|  |  | 2 | 內線電話區分 |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 緊急電源 |  |  |  |  |
| 避難逃生設備 | (設於第 層) 標示設備 | 1 | 出口標示燈 | 1.於 層 型(級) 具， 型(級) 具， 型(級) 具，共 具，具閃滅或音聲引導功能者與探測器連動 級 具，並應符合設置標準第146、146之1至146之5、146之7條及第155、156條之規定，且接緊急電源。 2.於 層 型(級) 具， 型(級) 具， 型(級) 具，共 具，並應符合設置標準146、146之1至146之5、146之7條及第155、156條之規定，且接緊急電源。 3.設於 層，各 具，共 具。並應符合設置標準第146之6條之規定設置。 4.設於 層，各 具，共 具。並應符合設置標準第153、154條之規定設置。 |  |  | 應依設置標準第146、146之1至146之7條及第235至237條設計施工 |
|  |  | 2 | 避難方向指示燈 |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 觀眾席引導燈 |  |  |  |  |
|  |  | 4 | 避難指標 |  |  |  |  |
|  | (設於第 層) 避難器具 | 1 | 避難梯 | 1.設於 層， 具，共 具，並應依設置標準第161～174條設計施工。 2.設於 層， 具，共 具，並應依設置標準第161～174條設計施工。 3.設於 層， 具，共 具，並應依設置標準第161～174條設計施工。 4.設於 層， 具，共 具，並應依設置標準第161～174條設計施工。 |  |  | 應依設置標準第157至174條設計施工 |
|  |  | 2 | 緩降機 |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 救助袋 |  |  |  |  |
|  |  | 4 | 其他 |  |  |  |  |
|  | 明設備 緊急照 | 1 | 數量及容量 | 1.設於 層，各 具，共 具。並應符合依設置標準第178、236條之規定。且其緊急電源應採用蓄電池設備。 2.應符合設置標準第176條之規定，其配線方式應符合235條規定。 |  |  | 依設置標準第175至179條設計施工 |
|  |  | 2 | 配線 |  |  |  |  |
| 項目 | 檢 查 項 目 | 原 圖 設 計 情 形 | 審 （ 勘 ） 查情形 |
|  |  |  | 符 合 | 不符合 | 附 註 |
| 自動撒水設備 | （設於第 層） | 1 | 管系型式 | 1.□密閉濕式 □密閉乾式 □開放式 □預動式，感知用 式探測器 個，一齊開放閥 個，手動開關 個。 2.□一般反應型 □快速反應型 □小區劃型 □側壁型 □放水型□貨架型，撒水頭防護半徑 公尺，撒水頭共計 個，感知用撒水頭共計 個，並應依設置標準第46、47、48、條規定設置。 3.於 層各 套，共 套，並應依設置標準第51、55條規定設置。設蜂鳴器 只。 4.設 回路撒水受信總機，於 層 室。 5.於 層各 套，共 套附標示，並應依設置標準第56條規定設置。 6.水源容量 立方公尺，幫浦揚程 M，出水量 L/min，電動機 KW；中繼幫浦揚程 M，出水量 L/min，電動機 KW。 7.立管 支，管徑 毫米，應符合CNS4626、CNS6445、CNS6331或經中央消防主管機關認可之合成樹脂管；屋頂水箱容量 立方公尺。 8.設 個於地面層 側，高度 公分。附有標示。依設置標準第59條規定設計施工。 9.於 層設輔助撒水栓共 個，並應依設置標準第57條規定設置。 10.依設置標準237條規定設置，於 層設與其他消防設備共用 KW，發電機 台 或蓄電池 AH。 |  |  | 應依設置標準第43至60條及第235至237條設計施工 |
|  |  | 2 | 撒水頭防護半徑及數量 |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 流水檢知裝置 |  |  |  |  |
|  |  | 4 | 自動撒水設備受信總機 |  |  |  |  |
|  |  | 5 | 末端查驗閥 |  |  |  |  |
|  |  | 6 | 水源及加壓送水裝置 |  |  |  |  |
|  |  | 7 | 配管 |  |  |  |  |
|  |  | 8 | 自動撒水送水口 |  |  |  |  |
|  |  | 9 | 輔助撒水栓 |  |  |  |  |
|  |  | 10 | 緊急電源 |  |  |  |  |
| 水道連結型自動撒水設備 | (設於第 層) | 1 | 配管 | 1.採獨立水箱式(□地面水箱型、□屋頂水箱型、□樓層水箱型)，配管應符合CNS4626、CNS6445、CNS6331或具同等以上強度、耐腐蝕性及耐熱性者，或採用經中央主管機關認可之合成樹脂管；或符合自來水用戶用水設備標準規定。採民生水箱共用式(□A型□B型)之配管材質應符合自來水配管相關規定，並檢附自來水事業核准之證明文件。 2.於 層設水道連結型撒水頭共 個，防護半徑 公尺，放水壓力 Kgf/㎝2，放水量___L/min，水源容量___立方公尺。 3.採獨立水箱式，設末端查驗閥於___層，共___套附標示；採民生水箱共用式，連結水龍頭或馬桶水箱，並配置壓力表於___層，共___個。 4.於 層各 套，共 套。 |  |  | 應依設置標準第17條及水道連結型自動撒水設備設置基準設計施工 |
|  |  | 2 | 撒水頭防護半徑及數量 |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 末端查驗閥與壓力表 |  |  |  |  |
|  |  | 4 | 增壓給水裝置 |  |  |  |  |
| 水霧滅火設備 | （設於 第 層 ） | 1 | 立管及管徑 | 1.立管 支，管徑 毫米。感知用探測器定溫式第 種 個，感知撒水頭共計 個。配管並應符合CNS4626、CNS6445、CNS6331或經中央消防主管機關認可之合成樹脂管。 2.設水霧頭共 個，有效半徑 公尺，放射壓力 Kgf/cm2或______Mpa以上，放水量 L/min。 3.設一齊開放閥共 套，手動啟動開關共 處。並應依設置標準第52、53條規定設置。 4.水源容量 立方公尺，幫浦揚程 M，出水量 L/min， 電動機 KW。 5.於 層，設 套，共 套，並應依設置標準第51條規定設置。設蜂鳴器 只。 6.設 回路水霧受信總機於 層 室。 7設 個，於地面層 側，高度 公分附有標示。並應依設置標準第59條規定設計施工。 8.依設置標準237條規定設置，於 層設與其他消防設備共用 KW發電機 台或蓄電池 AH。 9.室內停車空間應依設置標準第68條規定設置排水設備。 |  |  | 應依設置標準第61至68條及第235至237條設計施工 |
|  |  | 2 | 水霧頭數量，有效半徑，放射壓力及放射量 |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 放水區域 |  |  |  |  |
|  |  | 4 | 水源及加壓送水裝置 |  |  |  |  |
|  |  | 5 | 流水檢知裝置 |  |  |  |  |
|  |  | 6 | 水霧滅火設備受信總機 |  |  |  |  |
|  |  | 7 | 送水口 |  |  |  |  |
|  |  | 8 | 緊急電源 |  |  |  |  |
|  |  | 9 | 其他 |  |  |  |  |
| 泡沫滅火設備 | 固定式（□全區放射□局部放射） | 1 | 立管及管徑 | 1.立管 支，管徑 毫米，配管並應符合CNS4626、CNS6445、CNS6331或經中央消防主管機關認可之合成樹脂管。 2.設泡沫頭（放出口） 個，有效半徑 公尺，放射壓力 Kgf/cm2或______Mpa以上，放射量 L/min；感知用探測器定溫式共 個， 感知用撒水頭 個。並應依設置標準第52條規定設置，電磁閥共 個。 3.設一齊開放閥共 套，手動啟動開關共 處。並應依設置標準第52、53條規定設置。 4.水源容量 立方公尺，幫浦揚程 M，出水量 L/min，電動機 KW。 5.於 層，設 套，共 套，並應依設置標準第51條規定設置。設蜂鳴器 只。 6.設 回路泡沫受信總機於 層 室。 7.設 泡沫原液 公升，採 混合方式設比例混合器，混合比 %；原液儲槽應依設置標準第81條規定設置。 8.依設置標準237條規定設置，於 層設與其他消防設備共用 KW發電機 台或蓄電池 AH。 |  |  | 應依設置標準第69至81條及第235至237條設計施工 |
|  |  | 2 | 泡沫頭數量、有效半徑、放射壓力、放射量及感知元件 |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 放射區域 |  |  |  |  |
|  |  | 4 | 水源及加壓送水裝置 |  |  |  |  |
|  |  | 5 | 流水檢知裝置 |  |  |  |  |
|  |  | 6 | 泡沫滅火設備受信總機 |  |  |  |  |
|  |  | 7 | 泡沫原液槽 |  |  |  |  |
|  |  | 8 | 緊急電源 |  |  |  |  |
|  | 移動式 | 1 | 泡沫消防栓箱數 | 1.設於第 層，共 個。應依設置標準第80條規定設置。 2.放射量 L/min，放射壓力 Kgf/cm2或______Mpa以上。 3.泡沫原液儲存量 公升，設 泡沫。 4.水源容量 立方公尺，幫浦揚程 M，出水量 L/min，電動機 KW。 |  |  | 應依設置標準第80至81條及第235至237條設計施工 |
|  |  | 2 | 泡沫瞄子放射量及放射壓力 |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 泡沫原液 |  |  |  |  |
|  |  | 4 | 水源及加壓送水裝置 |  |  |  |  |
| (設於 樓) 滅火設備 二氧化碳 | 1 | 啟動方式 | 1.□全區式放射 □局部式放射 □移動式放射。 2.滅火藥劑量 Kg，放射壓力 Kg/cm2或______Mpa以上。 3.採 起動方式，以 探測器連動，採 為緊急電源。詳如計算圖說（包括平面圖、動作流程圖、壓力損失計算表、圖例及系統圖等）。 |  |  | 應依設置標準第82至97條及第235至237條設計施工 |
|  | 2 | 滅火藥劑量及放射壓力 |  |  |  |  |
|  | 3 | 其它 |  |  |  |  |
| (設於 樓) 設備乾粉 滅火 | 1 | 啟動方式 | 1.□全區放射 □局部放射 □移動放射。 2.滅火藥劑量 Kg，放射壓力 Kg/cm2或______Mpa以上。 3.採 起動方式，以 探測器連動，採 為緊急電源。詳如計算圖說（包括平面圖、動作流程圖、壓力損失計算表、圖例及系統圖等）。 |  |  | 應依設置標準第98至11及第235至237條設計施工 |
|  | 2 | 滅火藥劑量及放射壓力 |  |  |  |  |
|  | 3 | 其它 |  |  |  |  |
| 簡易自動滅火設備 | □蓄壓式 □加壓式 | 1 | 鋼瓶數量、藥劑 | 1.設於 層，鋼瓶數量各 具，共 具，滅火藥劑量 加侖。 2.噴頭 個，共 個，設於廚房排油煙管及煙罩內；手動啟動裝置於 層各 個，共 個，高度 公分附有字樣及操作方法。 3.設瓦斯遮斷閥共 組，應標明「滅火裝置專用瓦斯遮斷閥」字樣及防護區域或防護對象。 4.設排油煙管 排放型式者，並於審核認可書上加註。採 為緊急電源，詳如計算圖說（包括平面圖、動作流程圖、壓力損失計算表、圖例及系統圖等）。 |  |  | 應依設置標準第111-1條及第235至237條設計施工 |
|  |  | 2 | 噴頭及啟動裝置 |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 瓦斯遮斷閥 |  |  |  |  |
|  |  | 4 | 其他 |  |  |  |  |
| 項目 | 檢 查 項 目 | 原 圖 設 計 情 形 | 審 （ 勘 ） 查情形 |
|  |  |  | 符 合 | 不符合 | 附 註 |
| 消防搶救上必要設備 | 排煙設備 | 1 | 室內排煙設備 | 1. 層設排煙口 處並附設手動開關共 個(開口面積 cm× cm)，排煙機 KW 台， 探測器共 個，總排煙量 立方公尺，於 處設 回路受信機，並連接 緊急電源。依設置標準第188、235至237條規定設置。 2.窗戶有效開口 M2，並附設手動開關，設排煙口共 處(開口面積 m× m)，進風口共 處(開口面積 m× m)，設偵煙式探測器共 個及手動開關 個，進風機 KW，排煙機 KW，排煙受信機 回路，設於 處，並連接 緊急電源。依設置標準第189、235至237條規定設置。 3.防火閘門 組。防煙防火閘門 組。 |  |  | 應依設置標準188至190條及第235至237條設計施工 |
|  |  | 2 | 緊急昇降機及特別安全梯間之排煙設備 |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 防火閘門 |  |  |  |  |
|  | 連結送水管 | 1 | 出水口 | 1.於 層設單口型各 個， 層設雙口型各 個，共 個，依設置標準第180條規定設計施工。 2.設 個於地面層 側，高度 公分，附有標示。依設置標準第180條規定設計施工。 3.管徑 毫米，且依設置標準第181條規定設置。 4.水帶箱設於 層 個，共 個。 5.中繼幫浦揚程 M，出水量 L/min，電動機 KW，送水壓力 Kgf/cm2，屋頂水箱 立方公尺，並依設置標準第183、184、235至237條規定設置。 6. 設口徑65毫米測試用出水口 處，高度 公分，並標明"測試用出水口"字樣。 |  |  | 應依設置標準第180至184條及第235至237條設計施工 |
|  |  | 2 | 送水口 |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 配管 |  |  |  |  |
|  |  | 4 | 水帶箱 |  |  |  |  |
|  |  | 5 | 中繼幫浦 |  |  |  |  |
|  |  | 6 | 測試用出水口 |  |  |  |  |
|  | 蓄水池 消防專用 | 1 | 自然採水 | 1.有效水量 立方公尺，設投入孔 個。(60×60cm或直徑60以上圓孔)；口徑75毫米採水口 個，並接裝陰式螺牙。 2.採水幫浦設於第 層 室，揚程 M，出水量 L/min，電動機 KW，口徑63毫米採水口 個，並接裝陽式快速接頭。 |  |  | 應依設置標準185至187條及第235至237條設計施工 |
|  |  | 2 | 機械採水 |  |  |  |  |
|  | 源插座 緊急電 | 1 | 數量及回路 | 1.於 層，各設緊急電源插座 組，共計 組，計 回路，且均設保護箱內，並依設置標準第191、235至237條規定設置。 |  |  | 應依設置標準第191條及第235至237條設計施工 |
|  | 助設備 無線電輔 | 1 | 洩波同軸電纜及無線電接頭 | 1.設置符合規定之洩波同軸電纜，並於地面設 個無線電接頭於保護箱內。依設置標準第192條規定設置。 2.設增輻器時，增輻器之緊急電源應使用蓄電池設備，且電源容量應維持有效動作三十分鐘以上。依設置標準第235至237條規定設置。 |  |  | 應依設置標準第192條及第235至237條設計施工 |
|  |  | 2 | 增輻器 |  |  |  |  |
| 防災 中心 | 1 | 位置及面積 | 1.設於 層 處（側），其出入口至屋外任一出入口之步行距離 M， 面積 M2。 2.應依設置標準第238條規定設置。 |  |  | 應依設置標準第238條設計施工 |
|  | 2 | 其他 |  |  |  |  |
| 住宅用火災警報器 | 1 | 設置數量 | 1.設於 層 具，設定溫式住宅用火災警報器 具，離子式住宅用火災警報器 具，光電式住宅用火災警報器 具，並應符合宅用火災警報器設置辦法第3至7條之規定。 |  |  | 應依住宅用火災警報器設置辦法第3至7條設計施工 |